MOBİL TRAMBOLİN BAKIM ve KULLANIM

Metal Aksam Bakım ve Kontrol

- Mobil trambolinde açma ve kapama işlemi yapılırken kanatların altına kimse girmemelidir.(her kullanımda)

- Mobil trambolinde kanatlar açıldıktan sonra zemine göre ayak ayarlarının yapılması gerekmektedir. (her kullanımda)

- Mobil trambolinde römork kafası tutup tutmadığı periyodik olarak kontrol edilmelidir. (her kullanımda)

- Mobil trambolin çelik konstrüksiyonu ayda bir kontrol edilmeli pas yapan yeri var ise boyanması gerekir. Boya işlemi malzeme ömrünü uzatır.

Hidrolik Aksam Bakım ve Kontrol

- Mobil trambolinde hidrolik yağ seviyesi periyodik olarak kontrol edilmelidir.    (7 günde bir)

- Mobil trambolinde pistonların yağ kaçağı periyodik olarak kontrol edilmelidir. (7 günde bir)

- Mobil trambolinde hidrolik sistemi borularının yağ kaçağı periyodik olarak kontrol edilmelidir. (7 günde bir)

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Bakım

- Mobil trambolinde elektrik tesisatı periyodik olarak kontrol edilmeli, herhangi bir arıza durumunda tamiratı yapılarak sağlamlaştırılmalıdır. (her kullanımda)

Fren Tertibatı Kontrol ve Bakım

- Mobil trambolinde fren sistemi periyodik olarak kontrol edilmelidir.(her kullanımda)

Yay Kontrolü

- Mobil trambolinde bulunan yaylar periyodik olarak kontrol edilmeli, yerinden çıkan yay yerine takılmalıdır. (günlük)

- Kırılan yaylar yedeği ile değiştirilmelidir. (günlük)

Zıplama Ağı Kontrol ve Bakım

- Mobil trambolindeki zıplama ağı periyodik olarak kontrol edilmelidir. (günlük)

- Kopan ipler birbirine örgü şeklindeki gibi ipin koptuğu yerden bağlanıp aparatın içinden geçirerek tekrar kopan ipe kadar örülerek bağlanmalıdır. (günlük)

- Kilitli aparatların açılan kilitleri tekrar kapatılmalı, kırılan kilitli aparatlar yedeğiyle değiştirilmelidir.(7 günde bir)

Mobil Trambolin Brandalarının Kontrol ve Bakımı

- Mobil trambolinde yerinden kayan brandalar yerine getirilerek altındaki kolon ile iskelete bağlanmalıdır. (günlük)

- Mobil trambolinde bulunan branda minderler periyodik olarak kontrol edilmeli, altında bulunan kolonların çözülenleri bağlanmalı, branda üstündeki kapsüllerde meydana gelen çıkma ve yırtılma halinde tamiri yaptırılmalıdır.      (7 günde bir)

- Brandadaki cırt bantların açılması durumunda yapıştırılarak malzemenin zarar görmesi önlenmelidir. Branda dikişlerindeki açılma ve sökülmeler tamir edilmelidir. (7 günde bir)

Çevre Koruma Ağının Kontrol ve Bakımı

- Çevre koruma ağı 15 günlük periyotlar halinde kontrol edilmelidir.

- Çevre koruma ağında meydana gelen yırtılma ve kopmalarda örülerek tamir edilmelidir. (15 günde bir)

- Mobil trambolin çevre ağı kurulum yaptıktan 7 gün sonra ağın alt ve üst kelepçe bağlantıları gerdirerek ip ile bağlanmalıdır.

Kötü Hava Şartlarında Yapılacaklar

- Ürün dış mekanda kullanılacaksa zarar görmemesi için hava durumuna göre tedbir alınmalıdır.

- Mobil Trambolinin rüzgarlı, karlı ve fırtınalı havalarda kullanımı yasaktır.

- Mobil Trambolini rüzgarlı, karlı ve fırtınalı havalarda muhafaza altına alınız veya ürünü kaldırınız.