SALTO TRAMBOLİN EMNİYET KEMERİ BAKIM ve KULLANIM

Metal Aksamlar Kontrolü

- Malzemenin yere düşmesi sonucu oluşan kılcal çatlaklıkları (alüminyum alaşımlılar için geçerli)

- Malzemenin çalışma sırasında çevreye çarpması sonucu oluşan form değişiklikleri

- Metal malzemede bulunan kilit sistemlerinin çalışıp çalışmadığı (otomatik vb. tokalarda)

Karabina

- Kilit sisteminin çalışıp çalışmadığı

- Yağlama (mekanizmanın rahat çalışabilmesi için ince yağ veya kuru yağlama sistemi ile artık ve bulaşık kalmayacak şekilde yağlanması)

- Malzemenin çalışma sırasında çevreye çarpması sonucu oluşan form değişikliği

- Metal malzemede bulunan kilit sistemlerinin çalışıp çalışmadığı (otomatik vb. tokalarda)

Kolonların Kontrolü

- Kolon üzerinde yırtılma kesilme yıpranma olup olmadığı.

- Güneşe maruz kalıp kalmadığı (aşırı güneşe maruz kalarak rengi solan kolonlu ürünler için üreticiye danışılması).

- Metal tokalar arasına kolon sıkışmasından dolayı malzeme yorgunluğunun derecesi kontrol edilmeli (gerekli ise üreticiye danışılması).

Dikişler

- Emniyet kemerlerinin dikişleri kolon renginden farklı olmalıdır. Dikiş üzerinde yıpranma sökülme aşınma var mı?

- Güneşten dolayı renk solması (üreticiye danışılmalıdır).

Yastık

- Yastık emniyet kemerinin konforlu çalışabilmesi ve düşüş sırasında bel vb. bölgeleri desteklemesi için kullanılır.

- Yastıkta oluşan form bozuklukları için ve yastıktaki dikişler kopma, yırtılma, sökülme gibi bozukluklar gösterdiğinde üreticiye danışınız.