TEKLİ TRAMBOLİN BAKIM ve KULLANIM

Metal Aksamı Kontrol ve Bakımı

- Trambolinde bağlantı civataları periyodik olarak kontrol edilmeli, gevşeyen civatalar sıkılmalıdır. (15 günde bir)

- Trambolin çelik konstrüksiyonu ayda bir kontrol edilmeli pas yapan yeri var ise boyanması gerekir. Boya işlemi malzeme ömrünü uzatır.

Yay Kontrolü

- Trambolinde bulunan yaylar periyodik olarak kontrol edilmeli, yerinden çıkan yay yerine takılmalıdır. (günlük)

- Kırılan yaylar yedeği ile değiştirilmelidir. (günlük)

Trambolin Brandalarının Kontrol ve Bakımı

- Trambolin koruma minderlerinin iskelete bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmeli, çözülen ipler bağlanarak sağlamlaştırılmalıdır.(7 günde bir)

Trambolin Zıplama Ağı Kontrol ve Bakımı

- Trambolinde permatron zıplama ağı dikişleri ve yay halkaları periyodik olarak kontrol edilmeli, permatron zıplama ağındaki yırtılma, dikişlerdeki açılma, yay halkalarındaki kopma halinde trambolin kullanılmamalı, gerekli tamirat ve bakım işlemi yapılmalıdır.(7 günde bir)

Çevre Koruma Ağının Kontrol ve Bakımı

- Trambolinde çevre koruma dikmeleri ve çevre koruma ağı periyodik olarak kontrol edilmeli, dikme bağlantılarındaki gevşeyen civatalar sıkılmalıdır. (15 günde bir)

- Çevre koruma ağı 15 günlük periyotlar halinde kontrol edilmelidir.

- Çevre koruma ağında meydana gelen yırtılma ve kopmalarda örülerek tamir edilmelidir.

Temizlik

- Trambolinde zıplama ağları ayda bir kez deterjanlı su ve fırça ile silinerek temizlenmelidir. ( ağlar katlanıp bağlanarak file içine koyulur ve çamaşır makinesinde yıkanabilir )

- Trambolin brandaları haftalık periyotlar halinde ve gerektiği zamanlarda deterjanlı bez ile silinerek temizlenmelidir.

- Trambolin çevre koruma ağı ayda bir kez deterjanlı su ve fırça ile silinerek temizlenmelidir.

Kötü Hava Şartlarında Yapılacaklar

- Ürün dış mekanda kullanılacaksa zarar görmemesi için hava durumuna göre tedbir alınmalıdır.

- Trambolinin rüzgarlı, karlı ve fırtınalı havalarda kullanımı yasaktır.

- Trambolini rüzgarlı, karlı ve fırtınalı havalarda muhafaza altına alınız veya ürünü kaldırınız.