TRAMBOLİN BAKIM ve KULLANIM

Metal Aksamı Kontrol ve Bakımı

- Trambolin çelik konstrüksiyonu, merdiven ve yürüme yolları bağlantı civataları periyodik olarak kontrol edilmeli, gevşeyen civatalar sıkılarak sağlamlaştırılmalıdır. (20 günde bir)

- Yayların takıldığı zikzak demirlerin kaynaklarında kopma veya kırılmalar kontrol edilmelidir. (30 günde bir)

- Dikme profillerinin ayak üzerine takıldığı havuzların kaynakları kontrol edilmeli, havuz altında bulunan stopun kaynak kontrolü yapılmalıdır. (30 günde bir)

- Trambolin ayakları yere eşit olarak basmalı, havada kalan ayakların altına destek konularak eşitlenmelidir. (20 günde bir)

- Trambolinin kurulduğu zemin; düz, beton vb. bir zemin değil ise ayakların altına destek konulmalıdır. (her kurulum öncesi)

- Boyalı malzemelerde çarpmalardan ve sürtünmelerden dolayı oluşan boya kabarmalarının rötuş boya atılarak paslanmalardan engellenmelidir.  (30 günde bir)

Yay Kontrolü

- Trambolinde bulunan yaylar periyodik olarak kontrol edilmeli, yerinden çıkan yay yerine takılmalıdır. (günlük)

- Kırılan ve açılan yaylar yedeği ile değiştirilmelidir. (günlük)

- Yaylarda küflenme veya oksitlenme meydana geldiğinde temizlenmelidir.  (20 günde bir)

Zıplama Ağı Kontrol ve Bakım

- Kopan ipler birbirine örgü şeklindeki gibi ipin koptuğu yerden bağlanıp aparatın içinden geçirerek tekrar kopan ipe kadar örülerek bağlanmalıdır. (günlük)

- Zıplama ağında ipteki bulunan büküm tellerinden kopmalar olduğunda, kopan bükümler eklenerek tamir edilmelidir. (günlük)

- Kilitli aparatların açılan kilitleri tekrar kapatılmalı, kırılan kilitli aparatlar yedeğiyle değiştirilmelidir. (7 günde bir)

Trambolin Brandalarının Kontrol ve Bakımı

- Trambolinde yerinden kayan minderler yerine getirilmelidir. (günde 2)

- Trambolinde bulunan branda minderler periyodik olarak kontrol edilmeli, altında bulunan kolonların çözülen ve kopanları bağlanmalı, branda üstündeki kapsüllerde meydana gelen çıkma ve yırtılma halinde tamiri yapılmalıdır.(7 günde bir)

- Brandadaki cırtların açılması durumunda yapıştırılarak malzemenin zarar görmesi önlenmelidir. (günlük)

- Branda dikişlerindeki açılma, yırtılma ve sökülmeler tamir edilmelidir. (7 günde bir)

Çevre koruma ağının Kontrol ve Bakımı

- Çevre koruma ağında meydana gelen yırtılma ve kopmalarda örülerek tamir edilmelidir. (20 günde bir)

- Trambolin çevre ağı kurulum yaptıktan 7 gün sonra ağın alt ve üst kelepçelerin bağlantıları ip ile gerdirerek tekrar bağlanmalıdır.

- Çevre ağının bağlı olduğu üst geçmelerin geçme noktasının kontrolü yapılmalıdır.(20 günde bir)

- Çevre koruma ağının alt ve üst bağlantı ipleri kontrol edilmelidir. (7 günde bir)

Temizlik

- Trambolinde zıplama ağları ayda bir kez deterjanlı su ve fırça yardımı ile silinerek temizlenebilir.

- Trambolin brandaları haftalık periyotlar halinde deterjanlı bez ile silinerek temizlenmelidir. (Gerekli zamanlarda ayrıca temizlenmelidir)

Sezon Sonu

- Trambolin zıplama ağları sezon sonunda katlanıp sıkı bir şekilde bağlanıp file içine koyularak çamaşır makinesinde 40° ~ 60° de yıkanabilir.

- Trambolin çevre koruma ağı tazyikli su ile yıkanabilir.

- Yaylarda oksitlenme ve paslanma olmaması için kurulanarak paketlenmelidir.

- Çelik konstrüksiyon boya rötuşları yapılmalı, zikzak demirlerinin kaynakları kontrolü yapılarak paketlenmelidir.

- Dikme ve üst geçme demirlerinin kaynak kontrolleri yapılmalı, kırılma ve kopmalar tamir edilerek paketlenmelidir.

- Brandalar içindeki süngerler çıkarılarak kurulanıp  iki gün havalandırılarak paketlenir.

- Brandaların rengi solduğunda ters çevrilerek bir dahaki sezon için hazır hala getirilebilir.